# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочные данные по ртутьсодержащим отходам

Ртутьсодержащие источники тока                 Таблица 1.1.

| Тип лампы | Средняя продолжи-тельность горения, час | Масса, г | Габариты,мм | Дополнительные Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | диа метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лампы люминесцентные ртутные низкого давления |
| ЛБ 13 | 7500 | 75 |  |  | Лампы представляют собой стеклянную цилиндрическую трубку-колбу с впаянными ножками-катодами на концах (кроме ламп указанных ниже). Содержание ртути в люминесцентных лампах 0,15% масс. В условных обозначениях. Первая буква: Л – люминесцентная Последующие буквы: (цветность) Д – дневная Б – белая ХБ – холодно-белая ТБ – тепло-белая Ц – цветовой тон (улучшенная цветопередача) Р – с рефлекторным отражающим слоем А – амальгамные Цифры –мощность, Вт |
| ЛБ 13-2 | 6000 | 68 |  |  |  |
| ЛБ-15-1 | 15000 | 118 |  |  |  |
| ЛБ 15-Э | 15000 | 118 |  |  |  |
| ЛБ 18-1 | 12000 | 110 |  |  |  |
| ЛБ 18-Э | 12000 | 110 |  |  |  |
| ЛБ 20-1 | 15000 | 170 |  |  |  |
| ЛБ 20-2 | 15000 | 170 |  |  |  |
| ЛБ 20-Э | 15000 | 170 |  |  |  |
| ЛБ 30-1 | 15000 | 190 |  |  |  |
| ЛБ 30-Э | 15000 | 190 |  |  |  |
| ЛБ 36 | 12000 | 210 |  |  |  |
| ЛБ 36-Э | 12000 | 210 |  |  |  |
| ЛБ 36-1Э | 12000 | 210 |  |  |  |
| ЛБ-40 | 12000 | 210 |  |  |  |
| ЛБ 40-1 | 15000 | 320 |  |  |  |
| ЛБ 40-1Ж | 4000 | 320 |  |  |  |
| ЛБ 40-Э | 15000 | 320 |  |  |  |
| ЛБ 40-1Э | 15000 | 320 |  |  |  |
| ЛБ 58 | 12000 | 290 |  |  |  |
| ЛБ 65 | 12000 | 290 |  |  |  |
| ЛБ 65-1 | 15000 | 450 |  |  |  |
| ЛБ 80 | 12000 | 450 |  |  |  |
| ЛБ 80-1 | 12000 | 450 |  |  |  |
| ЛБА 40-1 | 13000 | 320 |  |  |  |
| ЛБЕ 10 | 6000 | 70 |  |  |  |
| ЛБЕ 15 | 6000 | 100 |  |  |  |
| ЛБР 20 | 7500 | 175 |  |  |  |
| ЛБР 40 | 11000 | 330 |  |  |  |
| ЛБР 65 | 11000 | 390 |  |  |  |
| ЛБР 80 | 11000 | 390 |  |  |  |
| ЛБС 20 | 12000 | 175 |  |  |  |
| ЛБС 40 | 12000 | 340 |  |  |  |
| ЛБЦТ 36 | 15000 | 210 |  |  |  |
| ЛБЦТ 40 | 13000 | 320 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛГ 20 | 7500 | 170 |  |  | Цветные люминесцентные лампы, имеющие цвета Ж –желтый З –зеленый К – красный Р – розовый С – синий и т.д. |
| ЛГ 40 | 10000 | 320 |  |  |  |
| ЛД 16 | 15000 | 118 |  |  |  |
| ЛД 20 | 13000 | 170 |  |  |  |
| ЛД 30 | 15000 | 190 |  |  |  |
| ЛД 40 | 15000 | 320 |  |  |  |
| ЛД 40-1 | 15000 | 320 |  |  |  |
| ЛД 65 | 13000 | 450 |  |  |  |
| ЛД 80 | 12000 | 450 |  |  |  |
| ЛД 80-1 | 12000 | 450 |  |  |  |
| ЛДС 20 | 12000 | 175 |  |  |  |
| ЛДС 40 | 12000 | 340 |  |  |  |
| ЛДЦ 15-1 | 15000 | 118 |  |  |  |
| ЛДЦ 15-Э | 15000 | 118 |  |  |  |
| ЛДЦ 18 | 12000 | 110 |  |  |  |
| ЛДЦ 18-Э | 12000 | 110 |  |  |  |
| ЛДЦ 20 | 13000 | 170 |  |  |  |
| ЛДЦ 20-Э | 13000 | 170 |  |  |  |
| ЛДЦ 30-1 | 15000 | 190 |  |  |  |
| ЛДЦ 30-Э | 15000 | 190 |  |  |  |
| ЛДЦ 36 | 15000 | 210 |  |  |  |
| ЛДЦ 36-Э | 12000 | 210 |  |  |  |
| ЛДЦ 30-1Э | 12000 | 210 |  |  |  |
| ЛДЦ 40-1 | 15000 | 320 |  |  |  |
| ЛДЦ 40-Э | 15000 | 323 |  |  |  |
| ЛДЦ 40-1Э | 15000 | 320 |  |  |  |
| ЛДЦ 65 | 13000 | 450 |  |  |  |
| ЛДЦ 80 | 12000 | 450 |  |  |  |
| ЛДЦА 40-1 | 13000 | 320 |  |  |  |
| ЛДЦС 20 | 12000 | 175 |  |  |  |
| ЛДЦС 40 | 12000 | 340 |  |  |  |
| ЛЕЦ 13 | 7500 | 70 |  |  |  |
| ЛЕЦ 16 | 7500 | 150 |  |  |  |
| ЛЕЦ 18 | 12000 | 110 |  |  |  |
| ЛЕЦ 18-Э | 12000 | 110 |  |  |  |
| ЛЕЦ 20 | 13000 | 130 |  |  |  |
| ЛЕЦ 20-1 | 13000 | 170 |  |  |  |
| ЛЕЦ 36 | 12000 | 210 |  |  |  |
| ЛЕЦ 36-Э | 12000 | 210 |  |  |  |
| ЛЕЦ 40-1 | 13000 | 320 |  |  |  |
| ЛЕЦ 40И | 7500 | 170 |  |  |  |
| ЛЕЦ 58 | 12000 | 290 |  |  |  |
| ЛЕЦ 60И | 10000 | 320 |  |  |  |
| ЛЕЦ 65 | 13000 | 450 |  |  |  |
| ЛЖ 40 | 10000 | 320 |  |  |  |
| ЛЗ 40 | 10000 | 320 |  |  |  |
| ЛК 40 | 10000 | 320 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЛР 40 | 10000 | 320 |  |  |  |
| ЛР 40-1 | 15000 | 320 |  |  |  |
| ЛС 15 | 15000 | 120 |  |  |  |
| ЛС 30 | 15000 | 200 |  |  |  |
| ЛТБ 15 | 15000 | 118 |  |  |  |
| ЛТБ 20 | 13000 | 170 |  |  |  |
| ЛТБ 30 | 15000 | 190 |  |  |  |
| ЛТБ 40-1 | 15000 | 320 |  |  |  |
| ЛТБ 65 | 13000 | 450 |  |  |  |
| ЛТБ 80 | 12000 | 450 |  |  |  |
| ЛТБ 40Б3 | 7000 | 325 |  |  |  |
| ЛТБ 40Б3-1 | 7000 | 325 |  |  |  |
| ЛТБС 20 | 12000 | 175 |  |  |  |
| ЛТБС 40 | 12000 | 340 |  |  |  |
| ЛТБЦЦ 8 | 7500 | 40 |  |  |  |
| ЛТБЦЦ 13 | 7500 | 70 |  |  |  |
| ЛТБЦ 20 | 13000 | 130 |  |  |  |
| ЛТБЦЦ 20-1 | 13000 | 170 |  |  |  |
| ЛТБЦЦ 40 | 13000 | 320 |  |  |  |
| ЛТБЦЦ 40И | 7500 | 170 |  |  |  |
| ЛТБЦЦ 60И | 10000 | 320 |  |  |  |
| ЛТБЦЦК 22 | 7500 | 205 |  |  |  |
| ЛТБЦЦК 32 | 7500 | 300 |  |  |  |
| ЛТБЦЦК 40 | 7500 | 405 |  |  |  |
| ЛТБЦЦК 80 | 8000 | 405 |  |  |  |
| ЛХБ 15 | 15000 | 118 |  |  |  |
| ЛХБ 20 | 13000 | 170 |  |  |  |
| ЛХБ 30 | 15000 | 190 |  |  |  |
| ЛХБ 40-1 | 15000 | 320 |  |  |  |
| ЛХБ 86 | 13000 | 450 |  |  |  |
| ЛХБ 80-1 | 13000 | 450 |  |  |  |
| ЛХБС 20 | 12000 | 175 |  |  |  |
| ЛХЕ 40 | 5200 | 400 |  |  |  |
| КЛ7/ТБЦ | 5000 | 40 | 135,0 | 13,0х2 | Компактные люминесцентные лампы малой мощности с односторонним цоколем |
| КЛ9/ТБЦ | 5000 | 45 | 167,0 | 13,0х2 |  |
| КЛ11/ТБЦ | 5000 | 55 | 235,0 | 13,0х2 |  |
| КЛС9/ТБЦ | 5000 | 470 | 167,0 | 13,0х2 |  |
| КЛС13/ТБЦ | 5000 | 470 | 275,0 | 13,0х2 |  |
| КЛС18/ТБЦ | 5000 | 520 | 235,0 | 13,0х2 |  |
| КЛС25/ТБЦ | 5000 | 600 | 330,0 | 17,5х2 |  |
| КЛ36/ТБЦ | 5000 | 670 | 425,0 | 17,5х2 |  |
| КЛЭ10/ТБЦ | 6000 |  | 207,0 | 12,8х2 | Лампы КЛЭ предназначены для прямой замены ламп накаливания |
| КЛЭ13/ТБЦ | 6000 |  | 275,0 | 12,8х2 |  |
| ЛБК 22 | 7500 | 205 | 203,2 | 34,0 | Лампы кольцевого контура ( графе 4 диаметр контура) |
| ЛБК 32 | 7500 | 300 | 298,5 | 29,4 |  |
| ЛБК 40 | 7500 | 405 | 400,0 | 34,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЛБКА 25 | 7500 | 215 | 215,9 | 34,0 |  |
| ЛДК 22 | 7500 | 205 | 203,2 | 34,0 |  |
| ЛДК 32 | 7500 | 300 | 298,5 | 29,4 |  |
| ЛДК 40 | 7500 | 405 | 400,0 | 34,0 |  |
| ЛДКА 25 | 7500 | 215 | 215,9 | 34,0 |  |
| ЛЕЦК 22 | 7500 | 205 | 203,2 | 34,0 |  |
| ЛБ U8Б3 | 7500 | 50 | 146,0 | 16,0 | Лампы U – образного контура |
| ЛБ U 30 | 7500 | 300 | 465,0 | 86,0 |  |
| ЛБ U 15 | 7500 |  | 240, | 86,0 |  |
| ЛБ U 20 | 7500 |  | 322,0 | 135,0 |  |
| ЛБ U 40 | 7500 |  | 626,0 | 136,0 |  |
| ЛБ W 40 | 5000 |  | 230,0 | 231,0 | Лампы W- образного контура |
| ЛДЦ W 30 | 5000 |  | 230,0 | 231,0 |  |
| Лампы люминесцентные ртутные ультрафиолетовые |
| ЛУФ 4 | 300 |  | 63,0 | 38,0 | Люминесцентные лампы различной формы с излучением в диапазоне 300-400 нм Т –трубчатые К – кольцевые U –U-образные КЛ –компактные люминесцентные |
| ЛУФ 15 | 4000 | 118 | 437,4 | 26,5 |  |
| ЛУФТ 4 | 1000 |  | 150,1 | 16,5 |  |
| ЛУФТ U8 | 1000 |  | 146,0 | 16,5 |  |
| ЛУФК 22 | 5000 | 205 | 216,0 | 34,0 |  |
| ЛУФК 32 | 5000 | 300 | 311,0 | 34,0 |  |
| ЛУФ 80 | 4000 | 37 |  |  |  |
| КЛ9/УФ | 2000 |  | 163,0 | 13,0 |  |
| КЛ9/УФ-1 | 2000 |  | 167,0 | 13,0 |  |
| КЛУ9/УФ | 2000 |  | 134,0 | 13,0 |  |
| Лампы люминесцентные ртутные эритемные |
| ЛЭ 15 | 5000 | 75 | 451,6 | 27,5 | Имеют форму обычных люминесцентных ламп соответствующей мощности.Имеют специальный люминофор Обозначение «Р» рефлекторная |
| ЛЭ 30 | 5000 | 120 | 908,8 | 27,5 |  |
| ЛЭР 30 | 3000 | 78 | 451,6 | 28,5 |  |
| ЛЭР 40 | 3000 | 203 | 894,0 | 30,0 |  |
|  | 3000 | 306 | 1213,6 | 40,0 |  |
| Лампы ртутные низкого давления бактерицидные |
| ДБ 4 | 2000 |  | 150,0 | 16,5 |  |
| ДБ 8 | 3000 |  | 300,0 | 16,5 |  |
| ДБ 15 | 3000 |  | 451,6 | 30,0 |  |
| ДБ 15-Э | 3000 | 75 | 437,5 | 27,5 |  |
| ДБ 18 | 8000 |  | 480,0 | 16,5 |  |
| ДБ 30-Э | 5000 | 150 | 894,6 | 27,5 |  |
| ДБ 30-1 | 5000 | 203 | 908,8 | 30,0 |  |
| ДБ 24 | 7500 | 750 |  |  |  |
| ДБ 36 | 7500 |  | 860,0 | 16,0 |  |
| ДБ 36-1 | 8000 |  | 860,0 | 16,5 |  |
| ДБ 60 | 3000 |  | 908,8 | 30,0 |  |
| ДБ 60-Э | 3000 |  | 894,6 | 27,5 |  |
| ДРБ 8 | 5000 | 65 |  |  | Лампы высокого давления |
| ДРБ 8-1 | 5000 |  | 302,4 | 16,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лампы ртутные высокого давления |
| ДРЛ 50(15) | 10000 |  | 130,0 | 56,0 | Лампы представляют собой колбы высокого давления (2(103... 2(105ПА), изготовленные из тугоплавкого кварцевого песка и наполненные инертным газом и дозированным количеством ртути (0,01…0,03% масс), которая при работе полностью испаряется в объеме колбы, создавая требуемое давление. В условных обозначениях: ДР-дуговая ртутная Л- люминесцентная U–металлогало- генная И-с йодидами металлов Т-трубчатая Р (четвертая буква)-с внутренним отражающим слоем. Конструкция ламп ДРИ схожа с конструкцией ламп ДРЛ. Основное отличие – отсутствие люминофора. |
| ДРЛ 80(15) | 12000 |  | 166,0 | 71,0 |  |
| ДРЛ 125(8) | 12000 | 107 | 178,0 | 76,0 |  |
| ДРЛ 125(15) | 12000 | 107 | 178,0 | 76,0 |  |
| ДРЛ 125ХЛ1 | 8000 | 107 | 178,0 | 76,0 |  |
| ДРЛ250(6)-4 | 12000 | 219 | 228,0 | 91,0 |  |
| ДРЛ250(10)-4 | 12000 | 219 | 228,0 | 91,0 |  |
| ДРЛ250(14)-4 | 12000 | 219 | 228,0 | 91,0 |  |
| ДРЛ250ХЛ1 | 8000 | 219 | 228,0 | 91,0 |  |
| ДРЛ400(6)-4 | 15000 | 274 | 292,0 | 122,0 |  |
| ДРЛ400(10)-4 | 15000 | 274 | 292,0 | 122,0 |  |
| ДРЛ400(12)-4 | 15000 | 274 | 292,0 | 122,0 |  |
| ДРЛ400ХЛ1 | 8000 | 274 | 292,0 | 122,0 |  |
| ДРЛ700(6)-3 | 20000 | 444 | 357,0 | 152,0 |  |
| ДРЛ700(10)-3 | 20000 | 444 | 357,0 | 152,0 |  |
| ДРЛ700(12)-3 | 20000 | 444 | 357,0 | 152,0 |  |
| ДРЛ1000(6)-3 | 18000 | 518 | 411,0 | 167,0 |  |
| ДРЛ1000(10)-3 | 18000 | 518 | 411,0 | 167,0 |  |
| ДРЛ1000(12)-3 | 18000 | 518 | 411,0 | 167,0 |  |
| ДРЛР 125 | 12000 |  | 190,0 | 127,0 |  |
| ДРЛР 250 | 12000 |  | 292,0 | 122,0 |  |
| ДРЛР 400 | 12000 |  | 368,0 | 152,0 |  |
| ДРЛР 700 | 10000 |  | 360,0 | 152,0 |  |
| ДРЛР 1000 | 10000 |  | 390,0 | 176,0 |  |
| ДРВ 750 | 2500 |  | 368,0 | 152,0 |  |
| ДРВЭД220-250 | 1500 |  | 190,0 | 127,0 |  |
| ДРЛФ 400-1 | 7000 |  | 350,0 | 152,0 |  |
| ДРЛФ 400-2 | 7000 |  | 292,0 | 122,0 |  |
| ДРИ 125 | 3000 |  | 170,0 | 46,0 |  |
| ДРИ 175 | 4000 |  | 211,0 | 46,0 |  |
| ДРИ 250-5 | 10000 |  | 227,0 | 91,0 |  |
| ДРИ 400-5 | 10000 |  | 290,0 | 122,0 |  |
| ДРИ 700-5 | 9000 |  | 370,0 | 152,0 |  |
| ДРИ 1000-5 | 9000 |  | 390,0 | 176,0 |  |
| ДРИ 2000-11 | 3000 |  | 450,0 | 230,0 |  |
| ДРИ 3000-11 | 2500 |  | 500,0 | 270,0 |  |
| ДРФ 1000 | 2000 |  | 342,0 | 208,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы ртутные трубчатые высокого давления |
| ДРТ 125-1 |  |  |  |  | Лампы представляют из себя трубки из кварцевого стекла, по концам которых впаяны вольфрамовые активированные электроды. Содержание ртути 0,1…0,2% масс. |
| ДРТ 230 |  |  |  |  |  |
| ДРТ 240 |  |  |  |  |  |
| ДРТ 250 |  |  |  |  |  |
| ДРТ 400 |  |  |  |  |  |
| ДРТ 1000 |  |  |  |  |  |
| ДРТ 2500 |  |  |  |  |  |
| ДРТ 2500-1 |  |  |  |  |  |
| ДРТ 2800 |  |  |  |  |  |
| ДРТ 6000-1 |  |  |  |  |  |
| ДРТ 12000-1 |  |  |  |  |  |
| ДРТБ 2000 |  |  |  |  |  |
| ДРТБ 2000-1 |  |  |  |  |  |
| ДРТБ 2000-2 |  |  |  |  |  |
| ДРТU 2500 |  |  |  |  |  |

# Таблица 1.2

## Ртутьсодержащие

## источники  тока и преобразователи

| № п/п | Тип или марка | Геометрические размеры, мм | Масса, г | Содер жание ртути, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | толщина | длина | диаметр |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Элементы ртутно-цинковые сухие |
| 1 | А 332 | 37 | - | - | 20,8 | 35 | 0,032 |
| 2 | А 343 | 50 | - | - | 26 | 70 | 0,097 |
| 3 | 10РЦ53 | 67 | - | - | 15 | 45 | 15,75 |
| 4 | 5РЦ83 | 50 | - | - | 30 | 125 | 43,75 |
| 5 | 10РЦ83 | 14 | - | - | 30 | 370 | 129,50 |
| 6 | Прибой 2С | 135 | 20 | 74 | - | 450 |  |
| Агрегаты преобразованные с ртутными металлическими вентилями |
| 1 | Игнитроны: И-25 | 285 |  |  | 56 | 1200 | 140 |
| 2 | И-70 | 325 | - | - | 78 | 2300 | 250 |
| 3 | И-140 | 358 | - | - | 105 | 5000 | 600 |
| 4 | И-200 | 380 | - | - | 125 | 7000 | 800 |
| 5 | И-350 | 480 | - | - | 143 | 8500 | 1000 |
| Нормальные элементы (Н-образной формы) |
| 1 | ГОСТ 1954-82 | 55-85 | - | 35-60 ширина | 13-18 (диаметр трубок) | 40-80 | 50-70% |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО  АВТОМОБИЛЬНЫМ ШИНАМ

Таблица 2.1.

### Средняя масса новых и изношенных автомобильных шин

| Типоразмеры шин | Масса шины, кг |
| --- | --- |
| В дюймах | В мм | новой | изношенной |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Грузовые автомобили и автобусы |
| 40,00-57 |  | 3500 | 2880 |
| 37,5-39 | 2550-950-990 | 1253 | 1168 |
| 36,5-25 |  | 830 | 720 |
| 36,00-51 |  | 2050 | 1773 |
| 33,00-51 |  | 1980 | 1712 |
| 27,00-33 | 760-838 | 683 | 590 |
| 27,00-49 |  | 1262 | 1090 |
| 26-56А |  | 1400 | 1211 |
| 26,5-25 | 1770-670-635 | 386 | 355 |
| 24,00-49 |  | 1020 | 882 |
|  | 1140-700 | 100 | 90 |
|  | 1100-400-533 | 92 | 80,6 |
|  | 1300-750 | 142 | 126 |
|  | 1300(530-533 | 136 | 17,3 |
|  | 1200(500-508 | 84,9 | 77,4 |
|  | 1140-600 | 75 | 65 |
|  | 1600(600-685 | 248 | 220 |
|  | 1600(670-533 | 250 | 220 |
|  | 1630(600-635 | 226,0 | 209,5 |
|  | 1500(600-635 | 193,0 | 162,5 |
|  | 1220(400-533 | 96,1 | 83 |
| 24-4,5 |  | 27 | 23 |
| 23,5-6а |  | 27 | 23 |
| 23,5-8 |  | 30 | 26 |
| 23-5 |  | 27 | 23 |
| 22-4,5 |  | 25 | 22 |
| 21,00-28 |  | 290 | 250 |
| 21,00-33 |  | 485 | 420 |
| 21-4,6 |  | 27 | 23 |
| 20,5-28 |  | 228 | 200 |
| 18,00-25 | 500-636 | 317 | 252,6 |
| 18,00-24 | 500-610 | 242 | 175,8 |
| 18,00-32 |  | 350 | 289,5 |
| 18-7-8 |  | 22 | 19 |
| 16,00-20 |  | 133 | 114 |
| 16,00-24 | 430-610 | 130 | 118,4 |
| 15,00-20 |  | 138 | 115 |
| 14,00-24 | 370-610 | 100 | 86,5 |
| 14,00-20 | 370-508 | 100 | 85,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13,00-18 | 340-457 | 66 | 56,7 |
| 12,00-18 | 320-457 | 60 | 51,6 |
| 12,00-20 | 320-508 | 70 | 65 |
| 11,00-18 | 300-457 | 52 | 47 |
| 11,00-20 | 300-508 | 69 | 59,4 |
| 10,00-18 |  | 52 | 44,2 |
| 10,00-20 | 280-508 | 58 | 49,6 |
| 10,2-20 | 290-508 | 43,2 | 38 |
| 9,00-20 | 260-508 | 50 | 42,1 |
| 8,25-20 | 240-508 | 45,4 | 36 |
| 7,00-12 |  | 15 | 13 |
| 7,50-20 | 220-508 | 30,7 | 27,2 |
| 6,50-20 | 180-508 | 20,5 | 16,7 |
| 6,00-13 | 155-330 | 9,0 | 7,8 |
| 6,00-9 |  | 7,0 | 6,0 |
|  | 320-508 «Р» |  | 68,0 |
|  | 300-508 «Р» |  | 61,9 |
|  | 280-508 «Р» |  | 51,1 |
|  | 260-508 «Р» |  | 41,7 |
|  | 240-508 «Р» |  | 34,9 |
| Легковые автомобили |
| 9,35-15 | (235-380) | 36 | 31,8 |
| 9,00-15 | (235-380) | 36 | 31,8 |
| 8,40-15 | (215-380) | 19,7 | 17,0 |
| 8,20-15 | (210-380) | 15,5 | 13,2 |
| 8,25-15 | (240-381) | 30 | 26,0 |
| 7,00-14 |  | 14,4 | 12,7 |
| 7,00-15 |  | 18,7 | 16,5 |
| 7,10-15 |  | 15,4 | 12,7 |
| 7,35-14 | (185-355) | 10,3 | 9,5 |
| 6,00-13 |  | 7,8 | 6,9 |
| 6,15-13 | (155-13) | 6,6 | 5,7 |
| 6,40-13 |  | 9,3 | 7,0 |
| 6,40-15 |  | 10,3 | 8,9 |
| 6,45-13 | (165-13) | 7,3 | 6,4 |
| 6,50-16 | (180-406) | 17,6 | 15,2 |
| 6,70-15 | (170-380) | 11 | 10,0 |
| 6,95-13 | (175-13) | 7,9 | 6,8 |
| 6,95-16 | (175-16) | 9,4 | 8,4 |
| 5,00-16 |  | 7,2 | 6,3 |
| 5,20-13 | (130-330) | 7 | 6,1 |
| 5,60-15 | (145-380) | 8,2 | 7,6 |
| 5,90-13 |  | 8,5 | 7,0 |
|  | 155/80Р13 | 7,9 | 6,5 |
|  | 185/80Р15 | 10 | 8,9 |
|  | 165/80Р13 | 7,9 | 6,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 175/70Р13 | 7,3 | 6,6 |
|  | (160-254) | 13 | 10,7 |
|  | (205-70Р14) | 13,5 | 12,1 |
| Сельскохозяйственные машины |
| 28,1 Р26 | 720-665 «Р» | 280 | 259 |
|  | 700-665 | 280 | 231 |
| 28,1-25 | 720-635 | 346 | 263 |
| 23,1/18-26 |  | 196,7 | 166,4 |
| 21,3Р-24 | 530-610 «Р» | 142 | 125,8 |
| 18,4-34 |  | 138 | 114 |
| 18,4/15-30 | 465-762 | 117 | 101 |
| 18,4/15-24 | 400-610 | 110 | 101,4 |
| 16,9 Р30 |  | 97 | 84,5 |
| 16-20 |  | 90 | 78 |
| 16,5/70-18 | 1065(420-457 | 70,4 | 62 |
| 15,5Р-39 | 400-965 «Р» | 94 | 87 |
| 15,5-38 |  | 88 | 77 |
| 15-30 | 420-762 | 87 | 75 |
| 15-24 | 400-610 | 80 | 71 |
| 14-38 |  | 85 | 73,5 |
| 14,9/13-30 | 360-762 | 84 | 72 |
| 13,6/12-38 | 330-965 «Р» | 78 | 70,5 |
| 12,4/11-38 | 300-965 | 73,4 | 66 |
| 12-16 | 310-406 | 34,3 | 30 |
| 11,2/10-28 | 280-711 | 43 | 38 |
| 10-38 |  | 60 | 52 |
| 10,00-15 |  | 30 | 22,7 |
| 10,2-20 | 990-508 | 43,2 | 38 |
| 9,5-42 | 240-1067 | 58 | 51 |
| 9-42 |  | 57 | 49 |
| 9,5-32 | 240-813 | 39 | 33,6 |
| 9-32 |  | 38 | 33,5 |
| 9,00-20 |  | 35 | 28,3 |
| 9,00-16 | 240-406 | 33,6 | 31 |
| 8,3-20 | 210-508 | 32,2 | 28,3 |
| 8-36 |  | 40 | 34,6 |
| 8-32 | 210-813 | 35 | 30,3 |
| 8,25-15 | 215-381 | 25.7 | 22,4 |
| 8,25-40 |  | 38 | 33 |
| 7,50-20 | 200-508 | 26 | 21,4 |
| 6,50-16 | 180-406 | 19.5 | 15,2 |
| 6,00-16 | 170-406 | 13,3 | 12,2 |
| 5,50-16 | 150-406 | 11,0 | 9,2 |

Таблица 2.2.

### Нормы пробега шин

| Тип шин | Нормы пробега, тыс.км |
| --- | --- |
|  | HiL |
| Легковые автомобили |
| диагональные | 33 |
| диагональные 155-13/6.15-13 | 27 |
| диагональные 5.90-13 | 25 |
| диагональные с универсальным рисунком протектора | 38 |
| радиальные с текстильным брекером | 40 |
| радиальные с металлокордным брекером | 44 |
| Грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы, автобусы |
| диагональные для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов | 53-57 |
| диагональные для городских автобусов | 65-72 |
| радиальные с металлокордным брекером для грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и атобусов | 70-77 |
| радиальные с тектильным брекером для грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов | 60-66 |
| 300-508/11.00-20 с НС-16 на автобусах «Икарус-180» | 30-35 |
| 240-508-Р/8.25К-20 с рисунком протектора повышенной проходимости | 65-70 |
| Шины с регулируемым давлением |
| 300-457/11.00-18 | 10 |
| 320-457/12.00-18 | 35 |
| 340-457/13.00-18 | 20 |
| 320-508/14.00-20 | 30 |
| 370-508/14.00-20 | 30 |
| 410-508/16.00-20 | 15 |
| 500-610/18.00-24 | 5 |
| 1200(500-508 | 15 |
| 1300(530-535 | 20 |
| 1500(600-635 | 15 |
| 1600(600-685 | 18 |

Пробег шин, устанавливаемых на внедорожной технике:

240-381 (8.25-15), применяемых на автопогрузчиках –18 месяцев, но не более 2 тыс.часов;

240-381.( 8.25-15), применяемых на прицепах и полуприцепах-тяжеловозах грузоподъемностью 40 т.- 40 тыс.км;

2555*950-990 (37.5-39)-18 мес., но не более 1 тыс.час.;

570-711(21.00-28), применяемых на скрепере МоАЗ-%;:П-Д375П- 20 месяцев, но не более 1.7 тыс. часов.

Для большегрузных автомобилей, строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин норма гарантийного пробега шин следующая:

Автомобили большой грузоподъемности – 18 тыс.км.

Строительные, дорожные и подъемно-транспортные машины, прицепные и самоходные с мощностью двигателя не более 73.5 кВт. (100 л.с.)- 24 месяца, но не более 2 тысю часов.

то же, с мощностью двигателя 80.2-220.6 кВт (105-300 л.с.) – 18 месяцев, но не более 1.1 тыс. часов.

грузоподъемные краны – 18 месяцев, но не более 2.5 тыс часов.

прицепы  и полуприцепы –тяжеловозы – 20 тыс.км.

Таблица 2.3.

##### Нормы пробега восстановленных шин

| Наименование шин | Нормы пробега, тыс. км |
| --- | --- |
|  | После ремонт, местных повреждений шин | После восстановления методом наложения протектора |
| Шины диагональной конструкции: |
| для легковых автомобилей | 10,0-12,0 | 15,0-17,0 |
| для грузовых малотоннажных (до 2 т) автомобилей и микроавтобусов | 10,0-15,0 | 15,0-17,0 |
| для средних и тяжелых грузовых автомобилей и автобусов типа ПАЗ | 13,0-20,0 | 19,0-27,0 |
| для автобусов типа ЗИЛ, ЛАЗ, ЛиАЗ | 17,0-24,0 | 22,0-32,0 |
| Шины радиальной конструкции: |
| для легковых автомобилей | - | 14,0-17,0 |
| для грузовых автомобилей и автобусов типа ПАЗ (с металлокордным брекером) | 16,0-22,0 | 22,0-30,0 |
| для грузовых автомобилей и автобусов типа ПАЗ (с текстильным брекером) | 14,0-20,0 | 19,0-27,0 |
| для автобусов типа ЗИЛ, ЛАЗ. ЛиАЗ | 18,0-25,0 | 24,034,0 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОТРАБОТАННЫМ ИСТОЧНИКАМ ТОКА

Таблица 3.1.

### Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные (сухозаряженные) для пуска двигателей и питания электрического оборудования автомобилей, автобусов, тракторов и других колесных и гусеничных машин

| №№ п/п | Тип изделия | Габаритные размеры, мм, длина, ширина, высота (макс.) | Масса, не более кг без электролита с электролитом | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | 6СТ-55ЭМ | 262 174 226 | 17,5 -- 21,1 | Вывода –форма усеченного конуса. Крышки ячеистые. Батареи ремонтно-пригодные, кроме 6СТ-190А. В батарее 6СТ-190А, вывода под болтовое соединение. Гарантийные сроки: сохранение сухозаряженности – 1 год, сохраняемость без электролита 3 года срок эксплуатации 18 мес., со дня ввода в эксплуатацию В условном обозначении: А – общая крышка, бак и крышка - Полипропиленовые. Э – бакакрышки эбонитовые П- бакакрышки пластмассовые М- сепаратор мипласт |
| 1.2 | 6СТ-60ЭМ | 283 182 237 | 19,5 -- 25,0 |  |
| 1.3 | 6СТ-60П | 260 178 212 | 15,0 -- 20,5 |  |
| 1.4 | 6СТ-75ЭМ | 358 177 240 | 23,8 -- 30,5 |  |
| 1.5 | 6СТ-90ЭМ | 421 186 240 | 28,3 -- 35,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 6СТ-182ЭМ | 522 282 243 | 56,0 -- 70,7 |  |
| 1.7 | 6СТ-190А | 525 240 241,5 | 45,0 -- 60,0 |  |
| 1.8 | 6СТ-132ЭМ | 514 211 244 | 41,0 -- 51,0 |  |
| 1.9 | 6СТ-55П | 260 178 260 | 15,0 -- 18,26 |  |
| 1.10 | 6СТ-60П | 281,5 181 232 | 15,0 -- 20,1 |  |
| 1.11 | 6ТСТС-140АМ | 571 242 241 | 38,5 -- 52,5 | Батареи предназначены для тяжелых режимов эксплуатации |
| 1.12 | 6ТСТС-140АП | 571 242 241 | 38,5 -- 52,5 |  |
| 1.13 | 6ТСТ-132ЭМ | 571 211 243 | 41,0 -- 50,6 | Вывода под болтовое соединение. Батареи собираются в пластмассовом моноблоке и помещаются в пластмассовый защитный бак, крышка платмассовая –общая, которая одновременно приваривается к моноблоку и защитному баку. Батареи не требуют доливки воды в электролит в течении 1 года эксплуатации. |
| 1.14 | 6ТСТ-182 | 522 282 245 | 55,5 -- 76,4 |  |
| 1.14 |  |  |  | Гарантийные сроки: -хранения –60 мес. -сохраняемости сухозаряженности –12 мес. -эксплуатации –24 мес., со дня ввода в эксплуатацию и пробеге транспортного средства 25 тыс.км. В условном обозначении: А – общая крышка, М- сепаратор пластмассовый, П- сепаратор полиэтиленовый. |
| 1.15 | 6СТ-50А | 231 175 224 | 12,5 -- 16,9 | Вывода- форма усеченного конуса, Крышка общая. Бак и крышка полипропиленовые. Батареи не требуют доливки воды в электролит в течении 1 года эксплуатации. Грантийные сроки: -сохранение сухозаряженности – 1 год. -сохраняемость без электролита – 3 года. -эксплуатации 24 мес., со дня ввода в эксплуатацию и пробеге транспортного средства не более –80000 км или 2560 моточасов. Средний срок службы 4 года. Возможна поставка батарей залитых электролитом и полностью заряженных. К условному обозначению, в этом случае, добавляется буква -З |
| 1.16 | 6СТ-55А | 242 175 190 | 11,8 -- 15,5 |  |
| 1.17 | 6СТ-44А | 206,5 175 190 | 9,9 -- 12,9 |  |
| 1.18 | 6СТ-36А | 196,5 174,5 200 | 8,4 -- 10,9 |  |
| 1.19 | 6СТ-66А | 302 175 210 | 13,3 -- 19,0 |  |
| 1.20 | 6СТ-77А |  | 15,2 -- 22,1 |  |
| 1.21 | 6СТ-110А | 331 240 230 | 23,3 -- 32,5 | Батареи ремонтнопригодны. |
| 1.22 | 6СТ-140А | 512 183 240 | 31,5 -- 42,5 |  |
| 1.23 | 3СТ-155ЭМ | 326 176 240 | 23,1 -- 29,2 | Вывода- форма усеченного конуса. Бак и крышка полипропиленовые. Гарантийные сроки: -сохранение сухозаряженности – 1 год, -сохраняемость без электролита – 5 лет, -эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию |
| 1.24 | 3СТ-215А | 430 174 242 | 26,0 -- 34,0 |  |
| 1.25 | 6СТЭН-140М | 582 236 236 | 52,5 -- 62,0 | Вывода- в виде свинцовых пластин. Бак и крышка полипропиленовые. Гарнтийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию. В условном обозначении: СТЭН- стартерная, электротяговая с пластинами намазного типа, М- модернизированная |

Таблица 3.2.

Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные (сухозаряженные) для пуска двигателей мотоциклов и мотороллеров, питания других потребителей электрической энергии

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 6МТС-9 | 150 77 142 | 2,7 -- 3,25 | Вывода- форма усеченного конуса или под болтовое соединение. Общая крышка, Бак и крышка полипропиленовые. Гарантийные сроки: -сохранение сухозаряженности – 1 год, -сохраняемость без электролита – 2 года, -эксплуатации – 18 мес. Со дня ввода в эксплуатацию |
| 2.2 | 6МТС-9А | 153 76,1 135 | 2,5 -- 3,1 | Малообслуживаемая батарея, в процессе эксплуатации не требует доливки воды в электролит в течение года эксплуатации. Гарантийные сроки: -сохранение сухозаряженности- 1 год, -сохраняемость без электролита – 3 года, -эксплуатации – 24 мес. Со дня ввода в эксплуатацию. |

Таблица 3.3.

Батарея стартерная никель-кадмиевая аккумуляторная «Пуск 100/12» (предназначена для запуска дизельных двигателей типа КАМАЗ-741, АМЗ-238 и питания электрического оборудования автомобилей)

| №№ п/п | Тип изделия | Габаритные размеры, мм., длина, Ширина, высота (макс.) | Масса, не более, кг С электролитом | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | «Пуск 100/12» | 392 244 257 | 60 | Батарея состоит из 10 последовательно соединенных аккумуляторов в платмассовых корпусах, смонтированных в батарейном металлическом ящике, Вывода под болтовое соединение, диаметр М16. Гарантийные сроки: -сохраняемости не залитых электролитом батарей 5 лет с момента изготовления. - три года с момента ввода в эксплуатацию |

Таблица 3.4.

Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые автоблокирующие для устройств автоматики, телемеханики и для шкафов управления оперативного тока

| п/п | Тип изделия | Габаритные размеры, мм длина, ширина, высота (макс) | Масса, не более, кг без электролита --- с элетролитом | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1 | АБН-80-УТ2 | 89 168 288 | 5,0 -- 7,5 | Бак и крышка полиэтиленовые. Для АБН-72-УХЛ2-бак стеклянный, крышка эбонитовая. Гарантийные сроки: -хранения 1 год с момента изготовления, -эксплуатации- 2 года с момента ввода в эксплуатацию Полный средний срок службы в буферном режиме не менее 3-лет. |
| 4.2 | 52АБН-80-УТ2 | Поставляется отдельными аккумуляторами | 265 -- 396 |  |
| 4.3 | АБН-72-УХЛ2 | 129 208 323 | 8,05 -- 10,47 |  |
| 4.4 | АБН-80-УХЛ2 | 89 168 288 | 4,8 -- 7,2 |  |
| 4.5 | АБН-72П (взамен ССАП-76) | 71,5 160,5 280 | 4,6 -- 6,3 | Бак и крышка блоксополимерные. Гарантийные сроки: -хранения 2 года с момента изготовления, Срок службы – 4 года с момента ввода в эксплуатацию |
| 4.6 | 52АБН-72П | Поставляется отдельными аккумуляторами |  |

| 4.7 | ЭН-80-Н2 | 151 89,5 328 | 7,3 -- 9,3 | Бак и крышка эбонитовые. Гарантийные сроки: -хранения 1 год с момента изготовления, Срок службы в системе постоянного подзаряда 18 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | 24ЭН-80-У2 | Поставляется отдельными аккумуляторами | 178 -- 226 |  |

# Таблица 3.5

### Аккумулятор и аккумуляторные батареи свинцовые тяговые для электродвигателей машин напольного транспорта

| № п/п | Тип изделия | Габаритные размеры, мм длина, ширина, высота (макс) | Масса, не более, кг без электролита --- с элетролитом | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1 | ЭН-400-У2 | 174 130 484 | 25 -- 31 | Бак и крышка полиэтиленовые. Электроды намазные. Гарантийные сроки: -хранения 2 года с момента изготовления, -эксплуатации- 2 года с момента ввода в эксплуатацию |
| 5.2 | 12ЭН-400-У2 | поставляются отдельными аккумуляторами с комплектом монтажных деталей |  |
| 5.3 | 16ЭН-400-У2 |  |  |
| 5.4 | 20ЭН-400-У2 |  |  |

| 5.5 | ЗА210 | 65 198 441 | 11,5 -- 14,1 | Бак и крышка сополимер пропилена. Положительные электроды панцирные. Гарантийные сроки: -хранения- 2 года с момента изготовления. Срок службы – 4 года с момента ввода в эксплуатацию. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | 4А280 | 83 198 441 | 15,0 -- 18,4 |  |
| 5.7 | 6А420 | 119 198 441 | 22,1 -- 27,1 |  |

# Таблица 3.6

Аккумуляторы свинцовые стационарные открытого типа с электродами большой поверхности для электрических станций, подстанций, телеграфных и телефонных узлов

| № п/п | Тип изделия | Габаритные размеры, по бокам, макс, мм | Масса, не более, кг | Материал бака | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.1 | СК-1 | 84 | 219 | 274 | 6,8 | 9,8 | СТЕКЛО | Гарантийные сроки: Срок эксплуатации – 4 года с момента ввода в эксплуатацию. Срок сохраняемости электродных пластин- 1 год Средний срок службы в режиме подзаряда- 20 лет Средний срок службы в буферном режиме- 10 лет. |
| 6.2 | СК-2 | 134 |  |  | 12 | 17,5 |  |  |
| 6.3 | СК-3 | 184 |  |  | 16 | 24 |  |  |
| 6.4 | СК-4 | 264 |  |  | 21 | 32,6 |  |  |
| 6.5 | СК-5 |  |  |  | 25 | 36 |  |  |
| 6.6 | СК-6 | 209 | 224 | 490 | 30 | 45,5 |  |  |
| 6.7 | СК-8 |  |  |  | 37 | 51,5 |  |  |
| 6.8 | СК-10 | 274 |  |  | 46 | 67 |  |  |
| 6.9 | СК-12 |  |  |  | 53 | 73 |  |  |
| 6.10 | СК-14 |  |  |  | 61 | 84 |  |  |
| 6.11 | СК-16 | 319 |  |  | 68 | 104,5 |  |  |
| 6.12 | СК-18 | 473 | 283 | 587 | 101 | 138,7 | ДЕРЕВО ВЫЛОЖЕН- НОЕ СВИНЦОМ |  |
| 6.13 | СК-20 | 508 |  |  | 110 | 151 |  |  |
| 6.14 | СК-24 | 348 | 478 | 592 | 138 | 188 |  |  |
| 6.15 | СК-28 | 383 |  |  | 155 | 209 |  |  |
| 6.16 | СК-32 | 418 |  |  | 172 | 232 |  |  |
| 6.17 | СК-36 | 458 |  |  | 188 | 255 |  |  |
| 6.18 | СК-40 | 503 | 488 |  | 208 | 281 |  |  |
| 6.19 | СК-44 | 538 |  | 597 | 226 | 306 |  |  |
| 6.20 | СК-48 | 578 |  |  | 243 | 329 |  |  |
| 6.21 | СК-52 | 613 |  |  | 260 | 352 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.22 | СК-56 | 653 |  |  | 278 | 377 |  |  |
| 6.23 | СК-60 | 688 |  |  | 295 | 400 |  |  |
| 6.24 | СК-64 | 723 |  |  | 312 | 423 |  |  |
| 6.25 | СК-68 | 763 |  |  | 330 | 448 |  |  |
| 6.26 | СК-72 | 798 |  |  | 347 | 470 |  |  |
| 6.27 | СК-76 | 838 |  |  | 365 | 494 |  |  |
| 6.28 | СК-80 | 873 |  |  | 382 | 516 |  |  |
| 6.29 | СК-84 | 908 |  |  | 397 | 538 |  |  |
| 6.30 | СК-88 | 948 |  |  | 417 | 564 |  |  |
| 6.31 | СК-92 | 983 |  |  | 434 | 587 |  |  |
| 6.32 | СК-96 | 1023 |  |  | 450 | 610 |  |  |
| 6.33 | СК-100 | 1058 |  |  | 467 | 634 |  |  |
| 6.34 | СК-104 | 1093 |  |  | 487 | 659 |  |  |
| 6.35 | СК-108 | 1133 |  | 602 | 506 | 685 |  |  |
| 6.36 | СК-112 | 1168 |  |  | 524 | 708 |  |  |
| 6.37 | СК-116 | 1208 |  |  | 541 | 732 |  |  |
| 6.38 | СК-120 | 1243 |  |  | 559 | 756 |  |  |
| 6.39 | СК-124 | 1278 |  |  | 577 | 781 |  |  |
| 6.40 | СК-128 | 1318 |  |  | 595 | 806 |  |  |
| 6.41 | СК-132 | 1358 |  |  | 612 | 829 |  |  |
| 6.42 | СК-136 | 1393 |  |  | 631 | 855 |  |  |
| 6.43 | СК-140 | 1428 |  |  | 649 | 880 |  |  |
| 6.44 | СК-144 | 1463 |  |  | 661 | 898 |  |  |
| 6.45 | СК-148 | 1503 |  |  | 685 | 930 |  |  |
| 6.46 | СКЭ-16 | 472 | 228 | 544 | 69 | 103,7 | ЭБОНИТ |  |
| 6.47 | СКЭ-18 |  |  |  | 75 | 108,4 |  |  |
| 6.48 | СКЭ-20 |  |  |  | 82 | 114,3 |  |  |
| 6.49 | СКЭ-24 | 350 | 418 |  | 105 | 153 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.50 | СКЭ-28 | 350 | 418 | 544 | 120 | 165,6 | ЭБОНИТ |  |
| 6.51 | СКЭ-32 | 419 |  |  | 144 | 204 |  |  |
| 6.52 | СКЭ-36 |  |  |  | 159 | 226 |  |  |
| 6.53 | СКЭ-40 | 534 |  |  | 176 | 239 |  |  |
| 6.54 | СКЭ-44 |  |  |  | 191 | 271 |  |  |
| 6.55 | СКЭ-48 | 564 |  |  | 208 | 294 |  |  |
| 6.56 | СКЭ-52 |  |  |  | 223 | 315 |  |  |
| 6.57 | СКЭ-56 | 634 |  |  | 240 | 339 |  |  |
| 6.58 | СКЭ-60 |  |  |  | 255 | 360 |  |  |
| 6.59 | СКЭ-64 | 714 |  |  | 271 | 381 |  |  |
| 6.60 | СКЭ-68 |  |  |  | 287 | 405 |  |  |
| 6.61 | СКЭ-72 | 794 |  |  | 303 | 426 |  |  |
| 6.62 | СКЭ-76 |  |  |  | 319 | 448,5 |  |  |

# Таблица 3.7

## Аккумуляторы свинцовые стационарные малоуходные закрытого типа

## с положительными электродами большой поверхности

| № п/п | Тип изделий | Масса, кг не более | Габаритные размеры | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без электроли-та | с электроли-том | длина | ширина | высота |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.1 | ЗБП75 | 17,5 | 24,2 | 155 | 184 | 365 | В условном обозначении типа аккумулятора буквы БП обозначают тип положительных электродов (большой поверхности), число |
| 7.2 | 4БП 100 | 19,7 | 27,3 |  |  |  |  |
| 7.3 | 5БП 125 | 21,9 | 28,2 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | 6БР-150 | 24,1 | 30,2 | 155 | 184 | 365 | перед буквами – количество положительных электродов, число после букв – номинальную емкость 10 -часового разряда в А.ч. Аккумуляторы предназначены для работы в режиме постоянного подзаряда и в буферном режиме. Срок службы в первом режиме – 20 лет, во втором – 10 лет. Гарантийный срок службы 4 года. Аккумуляторы собираются в баках из прозрачной или полупрозрачной пластмассы. Пластмассовая крышка приклеивается к верхним кромкам бака по периметру и снабжена фильтр-пробкой, задерживающей аэрозоли кислоты. Электролит- водный раствор серной кислоты плотностью 1,24 г/см3 . В батарею аккумулятора соединяются перемычками с болтовым креплением или сварным соединением. |
| 7.5 | 7БП- 175 | 26,3 | 32,2 |  |  |  |  |
| 7.6 | 8БП-200 | 33,2 | 42,9 |  |  |  |  |
| 7.7 | 9БП-225 | 35,4 | 44,9 | 230 |  |  |  |
| 7.8 | 10БП-250 | 37,6 | 46,9 |  |  |  |  |
| 7.9 | 11БП-275 | 39,8 | 48,9 |  |  |  |  |
| 7.10 | 12БП-300 | 42,0 | 50,9 |  |  |  |  |
| 7.11 | 13БП-325 | 52,5 | 66,8 | 340 |  |  |  |
| 7.12 | 14БП-350 | 54,7 | 68,8 |  |  |  |  |
| 7.13 | 15БП-375 | 56,9 | 70,8 |  |  |  |  |
| 7.14 | 16БП-400 | 59,1 | 72,8 |  |  |  |  |
| 7.15 | 17БП-425 | 61,3 | 74,8 |  |  |  |  |
| 7.16 | 18БП-450 | 63,5 | 76,8 |  |  |  |  |
| 7.17 | 5БП-500 | 95,0 | 131,0 | 270 | 330 | 545 |  |
| 7.18 | 6БП-600 | 104,0 | 139,1 |  |  |  |  |
| 7.19 | 7БП-700 | 113,0 | 147,2 |  |  |  |  |
| 7.20 | 8БП-800 | 122,0 | 155,3 |  |  |  |  |
| 7.21 | 9БП-900 | 131,0 | 163,4 |  |  |  |  |
| 7.22 | 10БП 1000 | 140,0 | 171,5 |  |  |  |  |
| 7.23 | 11БП-1100 | 149,0 | 179,6 |  |  |  |  |
| 7.24 | 12БП-1200 | 170,0 | 211,4 | 350 |  |  |  |
| 7.25 | 13БП-1300 | 179,0 | 219,5 |  |  |  |  |
| 7.26 | 14БП-1400 | 188,0 | 227,6 |  |  |  |  |
| 7.27 | 15БП-1500 | 197,0 | 235,7 |  |  |  |  |
| 7.28 | 16БП-1600 | 222,0 | 274,0 | 440 |  |  |  |
| 7.29 | 17БР-1700 | 231,0 | 282,1 |  |  |  |  |
| 7.30 | 18БП-1800 | 240,0 | 290,2 |  |  |  |  |
| 7.31 | 19БП-1900 | 249,0 | 298,3 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.32 | 20БП-2000 | 258,0 | 306,4 | 440 | 330 | 545 |  |
| 7.33 | 21БП-2100 | 285,0 | 348,2 | 530 |  |  |  |
| 7.34 | 22БП-2200 | 294,0 | 356,3 |  |  |  |  |
| 7.35 | 23БП 2300 | 303,0 | 364,4 |  |  |  |  |
| 7.36 | 24БП 2400 | 312,0 | 372,5 |  |  |  |  |

Таблица 3.8

## Аккумуляторы свинцовые стационарные сейсмостойкие для систем электропитания

| № п/п | Тип изделия | Габаритные размеры, макс, мм | Масса, не более, кг | Материал бака | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота | без электроли-та | с электроли-том |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.1 | СНУ-2 | 299 | 171 | 305 | 11 | 14,7 | полиэтилен | Гарантийные сроки: -хранение- 2 года с момента изготовления, -эксплуатации- 4 года без хранения и 2 года после 2-х лет хранения при циклировании не более 250 циклов. Срок службы в режиме постоянного подзаряда – 10 лет. |
| 8.2 | СНУ-3 | 299 | 209 | 309 | 16 | 21,4 |  |  |
| 8.3 | СНУ-10 | 277 | 358 | 486 | 44 | 57,8 |  |  |
| 8.4 | СНУ-20 | 411 | 389 | 609 | 95 | 125,5 | эбонит, армированный стеклотканью |  |
| 8.5 | СНУ-34 | 420 | 549 | 632 | 158 | 204,5 |  |  |
| 8.6 | СНУ-56 | 482 | 501 | 854 | 282 | 353,0 |  |  |

Таблица 3.9

## Щелочные никель-железные никель-кадмиевые аккумуляторы и батареи для машин напольного транспорта

| № п/п | Тип изделий | Габаритные размеры, макс.,мм | Масса, не более, кг | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота | без электроли-та | с электроли-том |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9.1 | ТНЖ-250М-У2 | 131 | 169 | 372 | 12 | 16 | В условных обозначениях: Т-тяговый; НК и НЖ никель-кадмиевая и никель-железная; ВМ- высокий модернизированный: У,Е- климатическое исполнение; 2- категория размещения. |
| 9.2 | 22ТНЖ-250-У2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 300 | 390 |  |
| 9.3 | 28ТНЖ-250М-У2 |  | 321 | 429 |  |
| 9.4 | 30ТНЖ-250М-У2 |  | 364 | 484 |  |
| 9.5 | ТНЖ-300ВМ-У2 | 97 | 169 | 561 | 14 | 18 |  |
| 9.6 | 34ТНЖ-300ВМ-У2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 480 | 616 |  |
| 9.7 | 36ТНЖ-300ВМ-У2 |  | 508 | 652 |  |
| 9.8 | ТНК-300ВМ-Т2 | 97 | 169 | 561 | 14 | 18 |  |
| 9.9 | 34ТНК-300ВМ-Т2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 480 | 616 |  |
| 9.10 | 36ТНК-300ВМ-Т2 |  | 508 | 652 |  |
| 9.11 | ТНЖ-300-У2 | 97 | 169 | 490 | 13 | 15,5 |  |
| 9.12 | 40ТНЖ-300-У2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 531 | 631 |  |
| 9.13 | ТНЖ-320-У2 | 97 | 169 | 490 | 13,5 | 16,5 |  |
| 9.14 | 27ТНЖ-320-У2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 367 | 448 |  |
| 9.15 | ТНЖ-350-У2 | 131 | 169 | 368 | 12,0 | 16,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.16 | 22ТНЖ-350-У2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 300 | 390 |  |
| 9.17 | 28ТНЖ-350М-У2 |  | 321 | 429 |  |
| 9.18 | 30ТНЖ-350-У2 |  | 364 | 484 |  |
| 9.19 | ТНЖ-400-У2 | 131 | 169 | 494 | 17,5 | 23 | Гарантийные сроки: -хранение –3,5 года с момента изготовления, 1,5 года с момента ввода в эксплуатацию |
| 9.20 | 40ТНЖ-400М-У2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 667,7 | 925,4 |  |
| 9.21 | ТНЖ-450-У2 | 131 | 169 | 490 | 18 | 24 |  |
| 9.22 | 36ТНЖ-450-У2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 700 | 900 |  |
| 9.23 | 40ТНЖ-450-У2 |  | 750 | 980 |  |
| 9.24 | ТНЖ-525-У2 | 154 | 169 | 561 | 23,4 | 30,0 |  |
| 9.25 | 24ТНЖ-525-У2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 565 | 724 |  |
| 9.26 | ТНК-525-Т2 | 154 | 169 | 561 | 23,4 | 30,0 |  |
| 9.27 | 24ТНК-525-Т2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 565 | 724 |  |
| 9.28 | ТНЖ-950-У2 | 195 | 173 | 790 | 44 | 55 |  |
| 9.29 | 36ТНЖ-950-У2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 1590 | 1986 |  |
| 9.30 | ТНК-950-У2 | 195 | 173 | 810 | 44 | 55 |  |
| 9.31 | 35ТНК-950-У2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 1550 | 1940 |  |
| 9.32 | 55ТНК-950-У2 |  | 2440 | 3050 |  |
| 9.33 | ТНК-950-Т2 | 195 | 173 | 810 | 44 | 55 |  |
| 9.34 | 36ТНК-950-Т2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 1590 | 1986 |  |

# Таблица 3.10

Щелочные никель-железные и никель-кадмиевые аккумуляторы и батареи, используемые в качестве источников тока для питания аппаратов, приборов, средств связи и для электрооборудования на железнодорожном транспорте, трамваях, троллейбусах и метрополитене.

| № п/п | Тип изделий | Габаритные размеры, макс.,мм | Масса, не более, кг | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота | без электроли-та | с электроли-том |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.1 | НК-13 | 34 | 83 | 126 | 0,6 | 0,75 | Гарантийный срок сохраняемости –2,5 года. Гарантийный срок службы- 3 года |
| 10.2 | НК-13П |  |  |  | 0,4 | 0,55 |  |
| 10.3 | 5НК-13 | 192 | 92 | 131 | 3,2 | 4,0 |  |
| 10.4 | НК-55В-У2 | 47 | 154 | 352 | 3,5 | 4,5 |  |
| 10.5 | НК-80-У2 | 47 | 154 | 352 | 4,0 | 5,0 |  |
| 10.6 | НЖ-125-У2 | 78 | 166 | 365 | 5,5 | 8,5 |  |
| 10.7 | 17НЖ-125-У2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 93,5 | 144,5 |  |
| 10.8 | НК-125=У2 | 74 | 154 | 352 | 5,2 | 6,7 |  |
| 10.9 | НК-100ПМ | 69 | 123 | 270 | 3 | 3,9 | Корпус пластиковый. Разрядный ток до 570А. Аккумуляторы используются в составе батарей в тяговом, стартерном режимах работы для электромобилей. |
| 10.10 | НЖ-170-У2 | 94 | 166 | 365 | 8 | 10 |  |
| 10.11 | 17НЖ-170-У2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 138 | 172 |  |
| 10.12 | ВНЖ-300М-У2 | 131 | 169 | 400 | 12,5 | 18 | Гарантийныне сроки: -хранения- 3,5 года с момента изготовления; -эксплуатации-1,5 года с момента ввода в эксплуатацию |
| 10.13 | 40ВНЖ-300М-У2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 515 | 800 |  |
| 10.14 | ВНЖ-350-У2 | 131 | 169 | 400 | 13,0 | 17,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.15 | 40ВНЖ-350-У2 90ВНЖ-350-У2 | поставляется отдельными аккумуляторами | 540 | 700 |  |
| 10.16 | ТНК-650-У5 | 155 | 169 | 665 | 26 | 33 |  |
| 10.17 | 600ТНК-650-У5 | поставляется отдельными аккумуляторами | 15600 | 19800 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

## СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОТРАБОТАННЫМ СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Объемы заливки (вместимость) смазочных масел в баки, системы и агрегаты автомобильного транспорта

Таблица 4.1.

| Тип марка | Система смазки двигателя, воздушные фильтры | Трансмиссия и рулевое управление | Гидросистемы, амортизаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Легковые автомобили |
| ВАЗ2101; ВАЗ2102;ВАЗ2103; ВАЗ2104;ВАЗ2105;ВАЗ2106; ВАЗ2107. | 3,75 | 2,90 | - |
| ВАЗ2108;ВАЗ2109. | 3,55 | 3,3 | - |
| ВАЗ21021;ВАЗ21211. | 3,75 | 5,72 | - |
| Москвич 2138; Москвич 2136. | 4,3 | 2,56 | - |
| Москвич 2140; Москвич 2137. | 5,2 | 2,36 | - |
| Москвич 412Э; ИЖ2125; ИЖ2715. | 5,7 | 2,46 | - |
| АЗЛК2141;АЗЛК21414 | 4,2 | 28,4 | - |
| ГАЗ-24;ГАЗ24-02 | 6,45 | 2,45 | - |
| ГАЗ-13; ГАЗ-14. | 6,5 | 2,7 | 9,5 |
| ГАЗ-3102; ГАЗ-3110. | 6,0 | 2,45 | - |
| ГАЗ-3704 | 7,0 | 3,0 | - |
| ЗИЛ-114; ЗИЛ-117. | 9,0 | 6,1 | 12,5 |
| ЛуАЗ-969 | 3,7 | 3,9 | - |
| УАЗ-469 | 5,95 | 3,95 | - |
| Грузовые автомобили и автобусы |
| ЛиАЗ-677 | 9,8 | 10,0 | 19,2 |
| УАЗ-451; УАЗ-452. | 6,4 | 2,0 | 0,29 |
| ГАЗ-52 | 7,35 | 11,7 | - |
| ГАЗ-53 | 8,55 | 16,7 | 0,8 |
| ЗИЛ-130 | 9,13 | 9,6 | 3,57 |
| ЗИЛ-133 | 9,13 | 27,1 | 3,57 |
| УРАЛ-377 | 9,6 | 18,0 | 5,0 |
| УРАЛ-375 | 9,6 | 22,0 | 5,0 |
| УРАЛ-4320 | 21,5 | 21,5 | 5,0 |
| УРАЛ-5557 | 26,0 | 27,2 | - |
| ГАЗ-66 | 8,55 | 22,2 | 1,6 |
| МАЗ-200 | 16,5 | 18,5 | 1,5 |
| МАЗ-500 | 24,4 | 22.,2 | 1,5 |
| МАЗ-516 | 29,0 | 22,2 | 1,7 |
| МАЗ-5335 | 24,0 | 25,2 | 1,7 |
| МАЗ-54322 | 33,0 | 26,0 | 1,7 |
| МАЗ-9397 | 25,0 | 26,0 | 1,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КРАЗ-257 | 30,4 | 48,0 | 1,5 |
| КРАЗ-258 | 48,0 | 30,75 | 1,5 |
| КРАЗ-256Б (самосвал) | 30,4 | 48,0 | 72,4 |
| КАМАЗ-55111 (самосвал) | 30,5 | 29,9 | 33,0 |
| КАМАЗ-5320 | 30,5 | 29,9 | - |
| МАЗ-5549 (самосвал) | 24,0 | 25,2 | 26,5 |
| МАЗ-503А (самосвал) | 24,4 | 22,2 | 26,7 |
| ЗИЛ-131 | 12,7 | 21,2 | - |
| ЗИЛ-ММЗ-555 (самосвал) | 9,13 | 9,6 | 17,0 |
| ЗИЛ-ММЗ-554 (самосвал) | 9,13 | 9,6 | 36,0 |
| ЗИЛ-ММЗ-4502 (самосвал) | 9,13 | 9,6 | 19,0 |
| САЗ-3504; САЗ-3503 (самосвал) | 7,35 | 11,7 | 10,5 |
| САЗ-3502 (самосвал) | 8,55 | 16,7 | 40,0 |
| ГАЗ-САЗ-53Б (самосвал) | 8,55 | 16,7 | 20,0 |
| Икарус-250; Икарус-255 | 23,0 | 30,0 | 1,5 |
| Икарус-280 | 80,0 | 30,0 | 1,5 |
| Магирус-232Д 19К | 29,5 | 22,65 | 40,0 |
| Вольво-F89-32 | 28,0 | 45,0 | - |
| Мерседес-Бенц 2232 LS | 25,5 | 41,3 | - |

Примечание: В таблице указаны базовые модели автомобилей; приведенные данные распространяются на их модификации, не связанные с установкой дополнительных масляных баков и гидронасосов.

Таблица 4.2.

Вместимость баков, систем и агрегатов тракторов, л.

| Марка трактора | Система смазки двигателя | Коробка передач, главная передача, механизмы поворота и управления | Баки гидросистемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Т-180; Т-140 | 45,0 | 60,0 | 100,0 |
| С-80; С-100 | 27,0 | 43,5 | 44,0 |
| Т-100М | 27,0 | 65,0 | - |
| Т-130 | 27,0 | 68,0 | 90,0 |
| ДЭТ-250 | 85,0 | - | 120,0 |
| ДТ-75 | 21,0 | 11,4 | 25,0 |
| Т-74 | 21,0 | 18,4 | 25,0 |
| Т-4А | 30,0 | 21,0 | 22,5 |
| ТДТ-40М | 16,0 | 10,0 | 22,0 |
| К-700; К-701 | 65,0 | 75,0 | 82,0 |
| Т-150К | 20,0 | 76,0 | 38,0 |
| МТЗ-50; МТЗ-52 | 12,0 | 46,0 | 22,0 |

Таблица 4.3.

Объемы заливки (вместимость) смазочных масел в баки, системы и агрегаты строительных, дорожных и грузоподъемных машин, л

| Наименование, тип или марка машин и механизмов | Система смазки двигателя | Трансмиссия и рулевое управление | Гидросистемы, коробки передач |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Автогрейдеры: |  |  |  |
| Д-144 | 27,0 | 102,3 | - |
| Д-265 | 25,0 | 105,0 | - |
| ДЗ-31-1 | 21,0 | 44,0 | 110,0 |
| Д-598-А | 19,0 | 45,0 | 61,0 |
| ДЗ-99-1-4 | 21,0 | 45,0 | 61,0 |
| Эскаваторы: |  |  |  |
| Э-302 | 14,5 | 108,2 | 7,9 |
| Э-505 | 27,0 | 16,8 | 40,0 |
| Э-652 | 45,0 | 104,0 | - |
| ЭО-262(В-2; В-3) | 20,0 | - | 140,0 |
| Продолжение табл.4.3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЭО-2665 | 20,0 | - | 140,0 |
| ЭО-5111 | 20,0 | - | 140,0 |
| ЭО-3322(Б; Д) | 20,0 | - | 250,0 |
| ЭО-3323 | 20,0 | - | 250,0 |
| ЭО-4224 | 33,0 | - | 250,0 |
| Бульдозеры: |  |  |  |
| Д-157; Д-271 | 27,0 | 92,5 | - |
| Д-384; Д-34С | 85,0 | 97,0 | 120,0 |
| ДЗ-18Б; ДЗ-54С | 30,1 | 87,5 | 65,0 |
| ДЗ-42 | 22,0 | 25,0 | 19,8 |
| ДЗ-171 | 20,0 | - | 45,0 |
| Автомобильные краны: |  |  |  |
| грузоподъемностью 3т | 8,5 | 39,1 | - |
| грузоподъемностью 5т | 15,0 | 55,5 | - |
| грузоподъемностью 10т | 29,0 | 90,1 | - |
| Автопогрузчики: |  |  |  |
| 4022 | 4,3 | 7,5 | 55,0 |
| 4043М | 7,0 | 4,0 | 105,0 |
| 4045Р | 7,0 | 13,4 | 105,0 |
| 4046М | 7,0 | 13,4 | 105,0 |
| 4013 | 7,0 | 12,4 | 135,0 |
| 4014 | 7,0 | 12,4 | 135,0 |
| 4008 | 11,0 | 19,5 | 200,0 |
| Электропогрузчики: |  |  |  |
| ЭП-0601; ЭП-0801; ЭП-1003; ЭП-1201;ЭП-0805; ЭПВ-1021 | - | 1,5 | 16,0 |
| ЭП-103; ЭП-1009 | - | 3,0 | 25,0 |
| ЭП-201; ЭП-1008 | - | 3,0 | 40,0 |
| ЭП-501; ЭП-205 | - | 3,0 | 68,0 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

# Справочные данные по отходам деревообработки

Показатели плотности древесины                                                            Таблица 5.1.

| Вид древесины | Плотность древесины, (, т/м3. |
| --- | --- |
|  | сухой | Трансп-й влажности | полусухой | сырой |
| Фанера и ДСП | 0,8 | 0,8 | - | - |
| Береза | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,88 |
| Бук | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,88 |
| Дуб | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,99 |
| Ель | 0,45 | 0,47 | 0,52 | 0,71 |
| Кедр | 0,44 | 0,46 | 0,51 | 0,70 |
| Лиственница | 0,67 | 0,69 | 0,77 | 1,04 |
| Липа | 0,50 | 0,52 | 0,58 | 0,75 |
| Ольха | 0,52 | 0,54 | 0,61 | 0,78 |
| Осина | 0,50 | 0,52 | 0,58 | 0,75 |
| Пихта европейская | 0,45 | 0,47 | 0,52 | 0,71 |
| Пихта сибирская | 0,37 | 0,38 | 0,43 | 0,59 |
| Сосна | 0,51 | 0,53 | 0,59 | 0,81 |
| Ясень | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,96 |

При расчете веса древесины среднегодовая влажность пиломатериалов принимается, %;

сухих материалов                                                                                                      -  15

полусухих материалов

хвойных и мягколиственных пород                                                           -   40

твердолиственных пород                                                                           -   30

сырых материалов

хвойных                                                                                                        -  90

мягколиственных пород                                                                             -   80

твердолиственных пород                                                                            -  60

транспортная влажность всех пород                                                                       -  22

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6

## Справочные данные по лакокрасочным материалам

Таблица 6.1.

Доля краски, потерянной в виде аэрозоля

| Способ окраски | Доля краски потерянной в виде аэрозоля %/100,(а |
| --- | --- |
| Пневматический | 0,3 |
| Безвоздушный | 0,025 |
| Гидроэлектростатический | 0,01 |
| Пневмоэлектростатический | 0,035 |
| Электростатический | 0,003 |
| Горячее распыление | 0,2 |

При окунании, струйном обливе, электроосаждении и покрытии лаком в лаконаливных машинах выделение аэрозоля  не происходит.

Таблица 6.2.

### Доля летучей части (растворителя) в лакокрасочных материалах

| Вид лакокрасочных материалов | Марка лакокрасочных материалов | Доля летучей части (растворителя) в лакокрасочных материалах, fa |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ШПАТЛЕВКИ | ПФ-002 | 0,25 |
|  | НЦ-007 | 0,35 |
|  | НЦ-008 | 0,7 |
|  | НЦ-173 | 0,969 |
|  | ЭП-0010 | 0,1 |
|  | ХВ-005 | 0,67 |
|  | МЧ-0054 | 0,11 |
| ГРУНТОВКИ | АК-070 | 0,86 |
|  | ГФ-017 | 0,51 |
|  | ГФ-021 | 0,45 |
|  | ГФ-119 | 0,47 |
|  | ГФ-030 | 0,2475 |
|  | ГФ-031 | 0,46 |
|  | ГФ-032 | 0,61 |
|  | ГФ-0163 | 0,32 |
|  | ВЛ-02 | 0,79 |
|  | ВЛ-023 | 0,74 |
|  | НЦ-0135 | 0,63 |
|  | НЦ-0140 | 0,8 |
|  | НЦ-0205 | 0,61 |
|  | ПФ-002 | 0.25 |
|  | ПФ-020 | 0,43 |
|  | ФЛ-03К | 0,3 |
|  | ФЛ-086 | 0,46 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ФЛ-087 | 0,47 |
| ГРУНТОВКИ | ХС-010 | 0,67 |
|  | ХС-059 | 0,64 |
|  | ХС-068 | 0,69 |
|  | МЛ-029 | 0,4 |
|  | МЧ-0054 | 0,11 |
| ЭМАЛИ | АС-182 | 0,47 |
|  | АК-194 | 0,72 |
|  | АК-1102 | 0,805 |
|  | ГФ-92 | 0,51 |
|  | ГФ-92ГМ | 0,45 |
|  | ГФ-92ГС | 0,43 |
|  | ГФ-92ХС | 0,44 |
|  | ГФ-820 | 0,5 |
|  | МЛ-12 | 0,495 |
|  | МЛ-152 | 0,57 |
|  | МЛ-158 | 0,158 |
|  | МЛ-165 | 0,51 |
|  | МЛ-197 | 0,49 |
|  | МЛ-242 | 0,44 |
|  | МЛ-279 | 0,5 |
|  | МЛ-283 | 0,45 |
|  | МЛ-629 | 0.44 |
|  | МЛ-1156 | 0,49 |
|  | МС-17 | 0,57 |
|  | МС-160 | 0,57 |
|  | МС-226 | 0,5 |
|  | МЧ-123 | 0,55 |
|  | МЧ-240 | 0,55 |
|  | НЦ-11 | 0,745 |
|  | НЦ-25 | 0,66 |
|  | НЦ-132П | 0,8 |
|  | НЦ-257 | 0,62 |
|  | НЦ-258 | 0,65 |
|  | НЦ-1125 | 0,6 |
|  | ПФ-115 | 0,45 |
|  | ПФ-133 | 0,5 |
|  | ПФ-167 | 0,4 |
|  | ПФ-188 | 0,445 |
|  | ПФ-218ГС | 0,275 |
|  | ПФ-283 | 0,5 |
|  | ПФ-837 | 0,53 |
|  | ПФ-1105 | 0,39 |
|  | ПФ-1189 | 0,47 |
|  | ПФ-1126 | 0,57 |
|  | В-ПЭ-1179 | 0,74 |
|  | ПЭ-276 | 0,095 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ЭП-51 | 0,765 |
| ЭМАЛИ | ЭП-140 | 0,535 |
|  | ЭП-148 | 0,35 |
|  | ЭП-255 | 0,365 |
|  | ЭП-525 | 0,29 |
|  | ЭП-773 | 0,38 |
|  | ЭП-1236 | 0,59 |
|  | ХВ-16 | 0,785 |
|  | ХВ-110 | 0,615 |
|  | ХВ-124 | 0,27 |
|  | ХВ-518 | 0,7 |
|  | ХВ-785 | 0,73 |
|  | ХВ-1120 | 0,75 |
|  | КО-83 | 0,78 |
|  | КО-811 | 0,645 |
|  | КО-822 | 0,65 |
|  | КО-935 | 0,3 |
|  | ХС-119 | 0,685 |
|  | ХС-119Э | 0,685 |
|  | ХС-75У | 0,685 |
|  | ХС-759 | 0,69 |
|  | ФЛ-5233 | 0,875 |
|  | ВЛ-515 | 0,72 |
| ЛАКИ | АК-113 | 0,93 |
|  | АК-113Ф | 0,91 |
|  | БТ-99 | 0,56 |
|  | БТ-577 | 0,63 |
|  | БТ-985 | 0,6 |
|  | БТ-987 | 0,6 |
|  | БТ-988 | 0,6 |
|  | ГФ-92 | 0,455 |
|  | ГФ-95 | 0,51 |
|  | КФ-965 | 0,65 |
|  | ЛБС-1 | 0,45 |
|  | ЛБС-21 | 0,32 |
|  | МЛ-92 | 0,475 |
|  | МЛ-133 | 0,55 |
|  | МЧ-52 | 0,3876 |
|  | НЦ-211 | 0,76 |
|  | НЦ-218 | 0,7 |
|  | НЦ-221 | 0,831 |
|  | НЦ-222 | 0,78 |
|  | НЦ-223 | 0,67 |
|  | НЦ-224 | 0,75 |
|  | НЦ-243 | 0,74 |
|  | НЦ-2101 | 0,72 |
|  | НЦ-2105 | 0,81 |
| 1 | 2 | 3 |
| ЛАКИ ЛАКИ | НЦ-295 | 0,67 |
|  | ПЭ-220 | 0,35 |
|  | ПЭ-232 | 0,35 |
|  | ПЭ-246 | 0,08 |
|  | ПЭ-265 | 0,08 |
|  | ПЭ-250М | 0,43 |
|  | ПЭ-251Б | 0,25 |
|  | УР-231 | 0,7 |
|  | УР249М | 0,71 |
|  | УР-277М | 0,65 |
|  | Бакелитовый лак 180 | 0,57 |
|  | ПФ-170 | 0,5 |
|  | ФЛ-559 | 0,6 |
|  | ФЛ-582 | 0,65 |
|  | ХВ-784 | 0,84 |
|  | ЭП-730 | 0,7 |
|  | Разравнивающая жидкость РМЕ | 0,94 |
|  | Распределительная жидкость НЦ-313 | 0,969 |
|  | Нитрополитура НЦ-314 | 0,86 |
|  | Полировочная жидкость №18 | 0,97 |
|  | Ускоритель 25 | 0,9 |
|  | Ускоритель 30 | 0,9 |
|  | Паста полировочная | 0,15 |

Для растворителей fa  = 1.0

# ПРИЛОЖЕНИЕ 7

## Справочные данные по выделениям металло-абразивной пыли

Таблица 7.1.

## Механическая обработка металлов без охлаждения

| Наименование технологического процесса, вид оборудования | Диаметр шлифо- вального круга | Удельное выде- ление абразив-но-металлической пыли, г/с, Сi | Доля абразива в абразивно- металличес-кой пыли, (i |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обдирочно-шлифовальные станки а)рабочая скорость 30 м/с | 100 | 1,58 | 0,392 |
|  | 125 | 2,65 | 0,4 |
| б) рабочая скорость 50 м/с | 100 | З,65 |  |
|  | 125 | 4,8 |  |
| круглошлифовальные станки | 100 | 0,028 | 0,357 |
|  | 150 | 0,033 | 0,394 |
|  | 300 | 0,043 | 0,395 |
|  | 350 | 0,047 | 0,383 |
|  | 400 | 0,05 | 0,4 |
|  | 600 | 0,065 |  |
|  | 750 | 0,075 |  |
|  | 900 | 0,086 | 0,395 |
| плоскошлифовальные станки | 175 | 0,036 | 0,389 |
|  | 250 | 0,042 | 0,381 |
|  | 350 | 0,05 | 0,4 |
|  | 400 | 0,055 |  |
|  | 450 | 0,059 | 0,39 |
|  | 500 | 0,063 | 0,4 |
| бесцентрошлифовальные станки | 30,100 | 0,013 | 0,384 |
|  | 395,500 | 0,019 | 0,316 |
|  | 480,600 | 0,025 | 0,36 |
| зубошлифовальные и резьбошлифовальные станки | 75-200 | 0,013 | 0,385 |
|  | 200-400 | 0,018 | 0,389 |
| внутришлифовальные станки | 5-20 | 0,008 | 0,375 |
|  | 20-50 | 0,013 | 0,385 |
|  | 50-80 | 0,016 | 0,375 |
|  | 80-150 | 0,024 | 0,417 |
|  | 150-200 | 0,03 | 0,4 |
| заточные станки | 100 | 0,01 |  |
|  | 150 | 0,014 | 0,428 |
|  | 200 | 0,02 | 0,4 |
|  | 250 | 0,027 | 0,407 |
|  | 300 | 0,034 | 0,382 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| заточные станки | 350 | 0,04 | 0,4 |
|  | 400 | 0,048 | 0,396 |
|  | 450 | 0,054 | 0,4 |
|  | 500 | 0,06 |  |
|  | 550 | 0,067 | 0,403 |
| абразивно-отрезные станки | до 300 | 0,08 | 0,4 |

Таблица 7.2.

Абразивная заточка режущего инструмента

| Наименование станочного оборудования | Марка модель, типоразмер станка | Наименование технологической операции | Диаметр Абразивного Круга, Мм | Удельное выделение абразивно-металлической пыли, г/с, Сi | Доля абрази-ва в абрази-вно-метал-личес-кой пыли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Универсальные и круглошлифовальные станки |
| Точильно-шлифовальные | ЗБ634 (ЗК634) | черновая заточка сверл, резцов и др. инструмента | 400 | 0,1042 | 0,28 |
|  | ЗМ634 |  |  | 0,0594 | 0,301 |
|  | ЗБ34 | то же |  | 0,0118 | 0,305 |
| Точильно-шлифовальные | ЗБ34 | чистовая заточка сверл среднего и малого диаметра |  | 0.0069 | 0,304 |
| Универсально-заточные | ЗБ642 | черновая заточка сверл, резцов | 200 | 0,0208 | 0,303 |
|  | ЗБ64;ЗА64 |  | 125 | 0,035 | 0,3 |
| Специальные станки для заточки сверл |
| Для заточки сверл малого диаметра | КПМ3.105.014 АУБ120.000 | заточка сверл малого диаметра | - | 0,00034 | 0,294 |
| Плоскошли-фовальный заточный | ЗГ71М | шлифование штампов (матриц) абразивным кругом | 250 | 0,3256 | 0,301 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алмазно-заточные для заточки резцов | 3622 | заточка резцов, сверл и др. алмазным резцом | 150 | 0,0228 | 0,202 |
|  |  | чистовая заточка резцов |  | 0,0153 | 0,301 |
| Алмазно-затыловоч-ные | 1Б811 | затыловка червячных фрез |  | 0,0467 | 0,3 |
| Специальные заточные станки |
| Полуавто-мат для заточки торцевых фрез | ЗБ667 | заточка торцевых фрез | 150 | 0,0342 | 0,301 |
| Полуавто-мат для заточки червячных фрез | ЗА667 | заточка червячных фрез диаметром 100-150мм | 250 -- 300 | 0,0664 | 0,301 |
|  | 360М | заточка круглых шлицевых протяжек абразивным кругом | 150 --- 250 | 0,0517 |  |
|  |  | то же протяжек из быстрорежущей стали |  | 0,0206 |  |
| оптико-шлифовальный | 395М | доводка инструмента |  | 0,0194 | 0,293 |
| для заточки зубьев дисковых пил отрез-ных станков | АЗ | черновая заточка дисковых пил диаметром менее 500 мм | 180 | 0,0458 | 0,299 |
|  | ЗД692 | то же диаметром от 500 до 1000мм | 200 | 0,1056 | 0,3 |
|  |  | чистовая заточка зубьев пил |  | 0,0219 | 0,301 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

## Насыпная масса некоторых сыпучих материалов

| Материал или продукт | Насыпная плотность т/м3 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Агломерат полиэтиленовый | 0,35-0,40 |
| Антрацит | 0,90-1,10 |
| Алебастр | 0,70-0.90 |
| Апатитовый концентрат | 1,70 |
| Асбест пылевидный | 0,50-0,60 |
| Бентонит | 0,50-1,30 |
| Бикарбонат натрия | 0,60-0,70 |
| Вата | 0,08 |
| Вермикулит вспученный | 0,06-0,25 |
| Виноградные выжимки, в целом | 0,35-0,47 |
| в том числе: |  |
| кожица | 0,30-0,45 |
| семена | 0,50-0,67 |
| остатки гребней | 0,15-0,25 |
| пульпа | 0,25-0,45 |
| Гипс (порошкообразный) | 0,80-1,10 |
| Глина: сухая сырая Глинозем Графит пылевидный | 1,20-1,40 1,50-1,60 1,00-1,10 0,80-0,83 |
| Гравий | 1,50-1,80 |
| Гранулят полиэтиленовый | 0,45-0,50 |
| Доломитовая мука | 0,75-0,80 |
| Доменный присад | 0,30-0,70 |
| Древесные отходы: опилки крупные сухие (W=8-15%) опилки крупные сырые (W=50-70%) опилки мелкие сухие(W=8-15%) опилки мелкие сырые(W=50-70%) отходы окорки хвойных пород сухие (W=20-30%) отходы окорки хвойных пород сырые (W=120-250%) пыль древесная хвойных пород пыль древесная твердых лиственных пород стружка мелкая сухая стружка мелкая сырая щепа технологическая хвойных пород полусухая (W=30-40%) щепа технологическая лиственных пород полусухая щепа технологическая хвойных пород сырая (W=50-60%) щепа технологическая лиственных пород сырая | 0,10-0,15 0,15-0,25 0,11-0,17 0,19-0,27 0,18-0,23 1,20-2,00 0,15-0,20 0,40-0,50 0,07-0,10 0,10-0,20 0,60-0,70 0,70-0,90 0,75-1,00 0,85-1,30 |
| Железорудный концентрат | 2,80-3,40 |
| Земля: сухая влажная | 1,40-1,60 1,90-2,00 |
| Зола угольная сухая | 0,55-1,25 |
| Зола сланцевая сухая | 0,60-1,45 |
| Известь гашеная (порошкообразная) | 0,40-0,60 |
| Известь негашеная (порошкообразная) | 0,80-1,20 |
| Керамзит | 0,40-0,60 |
| Колчедан флотационный(порошкообразный) | 1,65-1,75 |
| Кремний (порошкообразный) | 1,10-1,20 |
| Кости животных | 0,36-0,52 |
| Листья деревьев: свежие (W=160-190%) сухие (W=9-11%) | 0,13-0,19 0,03-0,05 |
| Макулатура (неупрессованная) |  |
| бумажная условно-чистая сухая картонная условно-чистая сухая смешанная условно-чистая сухая загрязненная | 0,02-0,03 0,05-0,08 0.04-0,06 0,07-0,09 |
| Мел (порошкообразный) | 1,12- 1,20 |
| Мох | 0,13 |
| Нефелиновый концентрат | 0,50 |
| Осадок очистных сооружений обезвоженный | 1,30-1,50 |
| Окалина, сварочный шлак | 0,70-1,50 |
| Отходы стеклопластика (измельченные) | 0,80-0,90 |
| Отходы текстильные условно-чистые | 0,12-0,18 |
| Песок аглопоритовый от обогащения угля | 0,80-1,00 |
| Песок строительный: сухой мелкий сухой крупный влажный Песок формовочный | 1,25-1,65 1,40-1,90 2,00-2,30 1,10-1,20 |
| Песок шлаковый | 0,60-1,30 |
| Сахарный песок сухой | 1,60 |
| Сельскохозяйственные продукты: |  |
| Горох | 0,70 |
| Картофель | 0,67 |
| Зерно кукурузное | 0,70 |
| Мука | 0,40-0,50 |
| Зерно пшеничное | 0,76 |
| Зерно ржаное | 0,72 |
| Свекла, морковь, брюква | 0,65 |
| Сено: свежескошенное слежавшееся | 0,05 0,10-0,12 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Смет уличный | 0,80-1,50 |
| Снег: свежевыпавший сухой сырой | 0,09-0,19 0,20-0,80 |
| Сода кальцинированная | 0,50-1,20 |
| Сода кристаллическая | 0,80-1,50 |
| Солома | 0,04-0,10 |
| Соль поваренная | 1,10-1,35 |
| Стеклобой | 0,34-0,48 |
| Стружка стальная мелкая | 0,80-1,30 |
| Стружка чугунная | 1,40-2,00 |
| Стружка цветных металлов | 0,70-1,90 |
| Сульфоуголь: воздушно-сухой влажный | 0,50-0,75 0,20-0,55 |
| Торф пылевидный | 0,30-0,40 |
| Уголь активированный | 0,20-0,30 |
| Уголь древесный сухой: березовый еловый сосновый | 0,15-0,18 0,10-0,12 0,13-0,15 |
| Уголь каменный пылевидный | 0,80-0,85 |
| Цемент (порошкообразный0: портландцемент пуццолановый глиноземный | 1,20-1,40 0,80-1,20 1,00-1,60 |
| Фосфат порошкообразный | 0,80-1,00 |
| Фосфоритовая мука | 1,00-1,50 |
| Шлакопортланд | 0,90-1,20 |
| Шлаки вулканические | 0,45-0,85 |
| Шлаки доменные | 0,80-1,30 |
| Шлаковая пемза | 0,67-1,00 |
| Шлаки ТЭС и котельных: от сжигания угля от сжигания сланцев | 0,80-1,60 1,07-1,39 |
| Шлак от сжигания ТБО | 1,50-2,50 |
| Щебень шлаковый | 1,00-1,70 |
| Щебень гипсовый | 1,30-1,60 |
| Щебень строительный (из горных пород) | 1,20-2,00 |
| Щебень аглопоритовый | 0,40-0,70 |
| Эстрихгипс (порошкообразный) | 0,90-1,20 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ  9

## Складочная плотность некоторых крупнокусковых отходов и материалов

| Материал или продукт | Складочная плотность (с ,т/м3 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Древесные отходы: рейка обзольная, обрезки длинномерные хвойных пород(сосна,ель) березовые осиновые лиственничные дубовые короткомер крупный хвойных пород березовые осиновые лиственничные дубовые короткомер и обрезки мелкие хвойных пород березовые осиновые лиственничные дубовые кора полусухая (30-40% и сырая (80%) еловая сосновая лиственничная березовая | сырые (50-70%) 0,30-0,35 0,40-0,45 0,32-0,38 0,42-0,48 0,44-0,52 0,42-0,50 0,52-0,60 0,42-0,48 0,55-0,63 0,57-0,65 0,32-0,40 0,42-0,48 0,35-0,40 0,45-0,55 0,48-0,58 0,60-0,65 0,53-0,55 0,60-0,65 1,25-1,30 | сухие (8-15%) 0,20-0,25 0,28-0,35 0,20-0,22 0,30-0,38 0,35-0,40 0,32-0,40 0,40-0,45 0,30-0,39 0,43—0,48 0,45-0,53 0,22-0,30 0,30-0,40 0,22-0,30 0,32-0,40 0,36-0,42 0,20-0,23 0,18-0,23 0,20-0,25 0,41-0,47 |

| Приложение 9 |
| --- |
| 1 | 2 |
| Брикеты угольные | 0,40-0,50 |
| Лом и отходы вторичных черных металлов: лом и отходы доменного производства лом и отходы сталеплавильного производства обрезь и брак швеллеров, балок и угловой стали обрезь жести обрезь труб лом и отходы чугунолитейных и ремонтных цехов стальные конструкции лом агрегатный тяжеловесный лом агрегатный легковесный стальной лом для пакетирования смешанный стальной лом лом чугунный машинный лом чугунный сантехнической арматуры изложницы чугунные тросы в бунтах стружка стальная вьюнообразная стружка стальная смешанная брикеты из стальной и чугунной стружки | 2,00-3,00 2,00-4,00 1,50-1,80 0,20-0,35 0,10—0,35 1,80-2,80 1,50 1,00-3,00 0,10-1,00 0,10-0,30 0,20-0,80 2,00-3,00 0,30-0,90 3,00-3,50 0,40-0,60 0,20-0,35 0,35-0,85 2,50-3,00 |
| Твердые бытовые отходы, в целом в том числе: макулатура смешанная пищевые остатки древесные отходы лом и отходы металлические мелкокусковые текстильные изделия стеклобой кожанные и резиновые отходы полимерные материалы кости, камни | 0,20-0,40 0,06-0,08 0,40-0,55 0,20-0,40 0,20-0,60 0,15-0,25 0,34-0,48 0,20-0,25 0,03-0,10 0,50-1,50 |